SGU - Merkblatt für Angehörige von Fremdfirmen

AS-A111

EHS - Arbeitssicherheit

Arbeitsanweisung

Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeines	3

2.	Ordnungsvorschriften	4

3.	Sicherheitsvorschriften	5

4.	Anforderungen aus dem Siemens Standard „Kontrolle der Risiken für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz“	6

4.1	Gefahrenidentifikation und Gefährdungsbeurteilung	6

4.2	Allgemeine Anforderungen an Tätigkeiten mit hohem Risiko	6

4.3	Tätigkeiten mit hohem Risiko: spezifische Anforderungen	7

4.3.1	Arbeiten in Höhen	7

4.3.2	Arbeiten in beengten Räumen	8

4.3.3	Gefährliche Energien	8

4.3.4	Elektrische Sicherheit	8

4.3.5	Maschinensicherheit	10

4.3.6	Arbeiten mit Gefahrstoffen	10

4.3.7	Hebevorgänge	10

5.	Arbeitsschutz bei Baustellen	12

6.	Sonstige Hinweise	12

7.	Subunternehmen	13

8.	EHS-Ereigniserfassung und -Berichterstattung	13

Geltungsbereich:

Am Betriebsgelände, auf auswärtigen Arbeitsstellen und auf Baustellen, für die Durchführung von Arbeiten bzw. Erbringung von Dienstleistungen;

dient als Anlage zu den Einkaufsbedingungen der Siemens AG Österreich

Arbeitssicherheitstechnische Details werden bei Bedarf im Formular AS-A110, SGU - Auflagen für Fremdfirmen geregelt.

Allgemeines

Die in diesem SGU - Merkblatt angeführten Bestimmungen und Richtlinien sind integrierender Bestandteil unserer Bestellung und werden rechtsverbindlich, sofern

Sie nicht binnen 3 Tagen nach Erhalt schriftlich widersprechen.

Das SGU - Merkblatt ist firmenmäßig gezeichnet, gleichzeitig mit der unterfertigten Auftragsbestätigung unverzüglich an uns zu retournieren.

Als Mitarbeiter und Beauftragter des Auftragnehmers (AN) haben Sie die besondere Pflicht, alle der Arbeitssicherheit dienenden Maßnahmen zu unterstützen, um Personen- und Sachschäden sowie Brand- und sonstige Gefahren zu vermeiden. 
Sie haben sowohl die allgemeinen Richtlinien und Hinweise dieses Merkblattes als auch die speziellen Betriebs-, Kontroll-, (Sicherheits- u. Katastrophenplan) Ordnungs- und Sicherheitsvorschriften, sowie die einschlägigen Gesetze, Arbeitnehmerschutzvorschriften und die Anweisungen des Auftraggebers zu befolgen.

Der AN stellt sicher, dass von ihm und seinen Erfüllungsgehilfen die auf dem jeweiligen Werksgelände von SIEMENS bzw. auf der jeweiligen SIEMENS-Baustelle geltenden Sicherheits- Gesundheits- und Umweltschutzvorschriften eingehalten werden. Der AN stellt SIEMENS von allen Ansprüchen frei, die aus der Nichteinhaltung dieser Bestimmungen entstehen. Die Lagerung von Baustoffen und Materialien erfolgt auf Gefahr des AN. Die Aufstellung von Bauhütten und die Auswahl des Platzes hierfür bedürfen der Genehmigung von SIEMENS. Die Bau- bzw. Montagestelle ist stets in einem ordentlichen Zustand zu hal-ten und nach Fertigstellung der Arbeiten sauber abzuräumen. Der AN hat für eine ausreichende Absper-rung und Sicherung der Baustelle zu sorgen.

Zuwiderhandelnde können vom Auftraggeber bzw. seinen dazu berechtigten Beauftragten unverzüglich von der Arbeits- bzw. Baustelle verwiesen werden. Uns dadurch ent-stehende Mehrkosten gehen in jedem Falle zu Ihren Lasten.

Setzen Sie sich vor Arbeitsaufnahme mit unserem Beauftragten, der für die gegenseitige Abstimmung der Arbeiten zuständig und Ihnen gegenüber in Fragen der Arbeitssicherheit weisungsbefugt ist, in Verbindung. Wurde Ihnen dieser noch nicht genannt, dann haben Sie sich mit unserer auftragerteilenden Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Für die Einhaltung sämtlicher Arbeitsschutzvorschriften und Sicherheitsvorkehrungen ist der Auftragnehmer selbst verantwortlich.

Die Inhalte dieses Merkblattes sind Ihren Mitarbeitern vor Beginn der Tätigkeiten, entsprechend §14 ASchG, in Form einer Unterweisung mitzuteilen.

Ordnungsvorschriften

Wurde Ihnen zum Betreten eines Betriebsteiles oder einer Baustelle ein Besucher- oder Firmenausweis übergeben, ist dieser ständig sichtbar zu tragen und nach Beendigung der Tätigkeit, spätestens nach Ablauf der Gültigkeitsdauer, zurückzugeben.

- Der Verlust von Besucher- oder Fremdfirmenausweis ist der Ausgabestelle unverzüglich zu melden.

Personen und Sachen, insbesondere Fahrzeuge, sind den bei uns üblichen Regelungen unterworfen.

An Sonn- und Feiertagen ist das Betreten oder Befahren unserer Betriebsteile, deren Zutritt unserer Kontrolle unterliegt, nur zulässig, wenn eine schriftliche Erlaubnis mit Angabe der Arbeits- bzw. Baustelle vorliegt.

Das Einbringen von Fahrzeugen, Werkzeugen, Geräten, Material und dergleichen ist zu melden.

- Das Mitbringen von Aufnahmegeräten für Bild und Ton, sowie die Benutzung solcher Ge-räte ist nur mit unserer vorherigen Zustimmung zulässig.

Auf dem Betriebsgelände, auf Baustellen und Parkplätzen gilt die Straßenverkehrsordnung.

- Die auf dem Betriebsgelände verfügten Geschwindigkeitsbeschränkungen sind unbedingt einzuhalten.

- Jede Behinderung des innerbetrieblichen Verkehrs ist unbedingt zu vermeiden. Die Anfahrtswege für die Feuerwehr und Rettung sind ausnahmslos freizuhalten.

- Verstöße gegen diese Bestimmungen können ein Befahrverbot für das Betriebsgelände zur Folge haben.

Das Abstellen oder Lagern von Gegenständen jeder Art auf Anfahrtswegen für die Feuerwehr und Rettung, sowie das Versperren des Freiraumes dieser Wege ist unzulässig. Sonstige Wege sind möglichst freizuhalten. In unmittelbarer Nähe von Wegen abgestellte oder gelagerte Gegenstände sind gegen Umfallen zu sichern.

Sicherheitszeichen, Sicherheits- und Hinweisschilder im Betrieb, z.B. Verbots- und Gebotsschilder, Warnschilder, Schilder für Rettung und Erste Hilfe, sind zu beachten und dürfen nicht entfernt werden.

Beschädigungen und Störungen an unseren Einrichtungen sind sofort dem Auftraggeber zu melden.

Die Arbeits- bzw. Baustelle ist stets in sauberem Zustand zu halten und nach Fertigstellung der Arbeiten sauber abzuräumen.

Aus Gründen der persönlichen und allgemeinen Sicherheit ist es untersagt, auf unserer Betriebsstätte alkoholische Getränke zu sich zu nehmen oder in einem durch Alkohol oder Medikamente oder Suchtgift beeinträchtigten Zustand unsere Betriebsstätten zu betreten.

Die Lagerung von Baustoffen, Material etc. und die Aufstellung von Behelfsbauten, Baustellenwagen oder Containern bedürfen der vorherigen Zustimmung des Auftraggebers.

Das Betreten von Betriebsteilen, in denen keine Arbeiten im Rahmen des Arbeitsauftrages auszuführen sind, ist untersagt.

Die Entnahme von Bauwasser ist nur mit vorheriger Zustimmung des Auftraggebers oder eines anderen Beauftragten ausschließlich an den hiefür vorgesehenen Stellen zulässig.

Sicherheitsvorschriften

Gekennzeichnete Bereiche mit besonderen Gefahren, z.B. elektrische Betriebsräume, Prüffelder usw. dürfen nur von befugten Personen betreten werden.

Arbeits- und Betriebsmittel dürfen nur zu dem Zweck verwendet werden, für den sie nach Angabe des Erzeugers oder des Vertreibers geeignet sind oder der sich aus Ihrer Bauart, Ausführung und Funktion als üblich ergibt.

Die erforderlichen Schutzausrüstungen sind vom Auftragnehmer beizustellen, in ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten und bei den Arbeiten zu verwenden.

Betriebliche Schutzeinrichtungen dürfen nur nach vorheriger Zustimmung durch unseren Beauftragten unwirksam gemacht werden. Die daraus entstehenden Gefahrenstellen sind durch Schutzmaßnahmen anderer Art zu sichern.

Arbeiten an oder in Anlagen bzw. Anlagenteilen, die nicht zu Ihrem Auftrag gehören, bedürfen der vorherigen Zustimmung eines mit der Anlage vertrauten Beauftragten. Dies gilt insbesondere für elektrische Anlagen der Siemens AG Österreich.

- Die geltenden ÖVE-Vorschriften sind zu beachten.

Die Verarbeitung und Lagerung „gefährlicher Stoffe“ oder „gefährlicher Zubereitungen“ auf unserem Firmengelände, bedarf der ausdrücklichen Bewilligung durch unsere dafür zuständigen Stellen.

- Sollten im Zuge der von Ihnen durchzuführenden Arbeiten solche Stoffe oder Zubereitungen zum Einsatz gelangen, sind Sie verpflichtet, uns unverzüglich – spätestens jedoch mit der Auftragsbestätigung – eine Liste dieser Stoffe bzw. Zubereitungen, deren voraussichtliche Menge und die entsprechenden Sicherheitsdatenblätter zu übermitteln.

- Abfälle, die bei ihrer Tätigkeit anfallen, müssen durch Ihre Firma ordnungsgemäß entsorgt werden.

Gruben, Schächte, Fußbodenöffnungen u. ä. sind ständig so zu sichern, dass niemand zu Schaden kommen kann. Dies gilt insbesondere vor Verlassen der Arbeitsstätte.

- Die Gefahrenstelle muss abgedeckt, abgeschrankt oder in sonstiger Weise gesichert werden.

Die Verwendung von kraftstoffbetriebenen Arbeitsmitteln in geschlossenen Räumen ist unzulässig.

Bei der Verwendung von Bolzensetzgeräten sind alle einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen und Sicherheitsvorkehrungen einzuhalten. Es ist unbedingt dafür zu sorgen, dass sich niemand im Gefahrenbereich aufhält, insbesondere nicht neben oder hinter der Eintreibstelle.

Lastenaufzüge ohne Kabinenabschlusssicherung dürfen nur benutzt werden, wenn ein Aufzugsführer den Aufzug bedient.

Die Beheizung von Arbeits- und Aufenthaltsräumen ist nur nach vorheriger Absprache mit dem Auftraggeber zulässig.

- Die Verwendung von Heizgeräten mit offenen Spiralen ist unzulässig.

Anforderungen aus dem Siemens Standard „Kontrolle der Risiken für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz“

Gefahrenidentifikation und Gefährdungsbeurteilung

Die Ermittlung von Gefährdungen, die Bewertung der entsprechenden Risiken und die Umset-zung von Maßnahmen zur Beseitigung, Kontrolle und / oder Minimierung der arbeitssicherheitsrelevanten Risiken, entsprechend dem ALARP-Prinzip („so niedrig, wie vernünftigerweise praktikabel“), müssen vor Beginn der Arbeit durchgeführt werden.

Für die Gefährdungsbeurteilung muss ein dokumentierter Prozess definiert werden. Der Pro-zess berücksichtigt routinemäßige und nicht routinemäßige Aktivitäten und Situationen, Menschliche Faktoren, Prozessänderungen, Ausrüstung, Arbeitsplätze und Arbeitsumfeld.

Hierbei sind soziale Bedingungen, klimatische / natürliche Umweltbedingungen, allgemeine Arbeitsbedingungen (z. B. isolierte / abgelegene Bereiche) sowie Gefährdungen und Risiken, die sich aus dem gleichzeitigen Betrieb oder der Tätigkeit von Dritten (z. B. Kontraktoren, Kunden, Geschäftspartner) ergeben, zu berücksichtigen.

Jede lokale Einheit muss die Risiken aus den identifizierten Gefährdungen ihres gesamten Betriebs systematisch bewerten. Um das Risiko so niedrig, wie vernünftigerweise praktikabel zu halten, wird die Kontrollhierarchie angewandt, wobei die Risikoeliminierung gegenüber den nachfolgenden Kontrollmitteln priorisiert wird:

•	Beseitigung – Beseitigen einer Gefährdung am Arbeitsplatz (z. B. durch alternative Arbeitsmethoden, Designverbesserungen, Prozessänderungen etc.).

•	Substitution – Ersetzen einer Gefahr durch weniger Gefährliches (z. B. Ersatz einer Chemikalie, die bekanntermaßen Krebs verursacht, durch eine Chemikalie, die weniger schädlich ist).

•	Technische Maßnahmen – Entwickeln einer Lösung, die die Gefährdung an ihrer Quelle kontrolliert (z. B. Einhausung einer lauten Maschine mit einer Schallschutzwand).

•	Organisatorische Maßnahmen – Entwicklung anderer Maßnahmen zum Schutz der Mit-arbeiter vor Gefahren (z.B. Begrenzung der Zeit, die Mitarbeiter in einem lärmbelasteten Bereich arbeiten dürfen; die Verwendung von Arbeitsverfahren, Warnschildern oder Absperrband sowie anderer Warnhinweisen, die Personen auf eine drohende Gefahrhinweisen).

•	Persönliche Schutzmaßnahmen – Schutzkleidung oder -ausrüstung, die einen Mitarbeiter vor einer Gefährdung schützt (z. B. Gehörschutz für Mitarbeiter und andere, die in einem Lärmbereich arbeiten).

Die Gefährdungsbeurteilung wird von einer Kompetenten Person durchgeführt, die mit den Gefährdungen und Risiken im Zusammenhang mit der Arbeitstätigkeit, dem Arbeitsbereich und den Arbeitsmitteln vertraut ist. Die Mitarbeiter, die zu einer Gefährdungsbeurteilung beitragen, müssen auch mit den Gefährdungen und Risiken im Zusammenhang mit der Arbeitstätigkeit, dem Arbeitsbereich und den Arbeitsmitteln vertraut sein.

Die Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung sind einschließlich der durchgeführten Kontrollmaßnahmen zu dokumentieren.

Allgemeine Anforderungen an Tätigkeiten mit hohem Risiko

Es gibt mehrere Aktivitäten, die in allen Siemens-Geschäftsfeldern gleichermaßen als Tätigkeiten mit Hohem Risiko anerkannt sind.

•	Arbeiten in Höhen

•	Arbeiten in beengten Räumen

•	Gefährliche Energien

•	Elektrische Sicherheit

•	Maschinensicherheit

•	Arbeiten mit Gefahrstoffen

•	Hebevorgänge

•	Erdarbeiten

•	Heißarbeiten

•	Arbeiten mit Industriefahrzeugen und -maschinen

Nach Abschluss der Gefährdungsbeurteilung erfordern die als risikoreich eingestuften Tätigkeiten in der Regel zusätzliche Kontrollmaßnahmen, wie z. B.:

•	Arbeitsfreigabe

in Abstimmung mit dem jeweiligen Auftraggeber der Siemens AG Österreich

•	Definierte, dokumentierte, kommunizierte und verfügbare Arbeitspraktiken, Verfahren und / oder Aussagen über sichere Arbeitsmethoden

•	Spezifisches Training und / oder Qualifikation der Mitarbeiter

•	Bewertung der Diensttauglichkeit der Mitarbeiter

•	Spezifische Notfallpläne.

Alle Tätigkeiten mit hohem Risiko dürfen nur von Kompetenten Personen durchgeführt und überwacht werden.

Tätigkeiten mit hohem Risiko: spezifische Anforderungen

Für diese Aktivitäten gelten die folgenden Mindestanforderungen.

Arbeiten in Höhen

Bei Arbeiten in Höhen gelten folgende Schutzmaßnahmen:

•	Es müssen sichere Zugangs- und Ausgangsmöglichkeiten sowie ein sicherer Platz für die Durchführung der Arbeiten eingerichtet werden.

•	Es müssen geeignete Arbeitsmittel zur Absturzsicherung verwenden werden (z. B. Gerüste, Turmgerüste, Hubarbeitsbühnen).

•	Es müssen geeignete Arbeitsmittel zur Minimierung der Höhe und der Folgen eines Sturzes gemäß Gefährdungsbeurteilung verwendet werden (z. B. persönliche Absturzsicherung / Rückhaltesysteme).

•	Es müssen geeignete Rettungs- / Notfallpläne vorhanden sein und allen Personen, die an der Tätigkeit beteiligt sind, mitgeteilt werden. Rettungsübungen mit möglichen Notfallszena-rien müssen regelmäßig organisiert werden. Die erforderliche Rettungsausrüstung muss verfügbar sein und Kompetente Personen als Retter benannt werden.

•	Alle für die Arbeit und / oder Rettung verwendeten Geräte müssen ordnungsgemäß gewar-tet und regelmäßig überprüft werden.

Bei Arbeiten in der Höhe besteht Verletzungsgefahr durch herunterfallende Gegenstände. Der Bereich unterhalb der Arbeitszone (Drop Zone) muss abgesperrt, deutlich markiert und kontrolliert werden.

In der Drop Zone dürfen sich keine Personen aufhalten. Im Falle unvermeidlicher gleichzeitig stattfindender Tätigkeiten am Boden und in der Höhe sind vor Beginn der Tätigkeiten geeignete Sicherheitsmaßnahmen zu treffen.

Arbeiten in beengten Räumen

Bei Arbeiten in beengten Räumen gelten folgende Mindestvorkehrungen:

•	Arbeitsweisen, Verfahren oder Verfahrensbeschreibungen für den sicheren Zugang und die sichere Ausführung der Arbeit müssen definiert werden.

•	Das Betreten eines engen Raumes erfordert eine Zutrittsgenehmigung mit der Angabe von Uhrzeit und Datum durch eine autorisierte Person. Niemand betritt einen beengten Raum ohne Zutrittsgenehmigung.

Wenn es Hinweise darauf gibt, dass die Atmosphäre in einem beengten Raum kontaminiert oder in irgendeiner Weise unsicher zum Atmen ist, oder wenn Zweifel am Zustand der At-mosphäre bestehen, ist eine Überprüfung vor dem Betreten durchzuführen. Die Überprü-fung muss von einer Kompetenten Person mit einem kalibrierten Messgerät mit direkter Ablesefunktion durchgeführt werden.

•	Eine Kompetente Person muss als Beauftragter für den Zugang zu beengten Räumen benannt werden.

Zudem muss noch mindestens eine Kompetente Person als Aufsichtsperson für beengte Räume ernannt werden. Die Aufsichtsperson muss sich vor dem Eingang eines beengten Raumes aufhalten, solange sich Mitarbeiter darin aufhalten.

•	Für beengte Räume müssen geeignete Notfall- und Rettungspläne vorhanden sein und alle betroffenen Personen müssen darüber in Kenntnis gesetzt werden. Rettungsübungen müs-sen regelmäßig durchgeführt werden und mögliche Notfallszenarien abdecken. Die erforderliche Rettungsausrüstung muss verfügbar sein und Kompetente Personen als Retter benannt werden.

•	Alle für die Arbeit und / oder Rettung verwendeten Geräte müssen ordnungsgemäß gewartet und regelmäßig überprüft werden.

Gefährliche Energien

Es gelten folgende Mindestvorkehrungen bei der Wartung, Instandhaltung, Demontage usw. von Geräten und / oder Systemen, die gefährliche Energien enthalten:

•	Ein Nullenergie-Zustand muss unter Verwendung eines zugelassenen Verfahrens, das ein LOTO-System beinhaltet, erreicht werden.

•	Der Nullenergie-Zustand muss vor Beginn der Arbeiten geprüft und verifiziert werden, um sicherzustellen, dass die Energie abgebaut wurde oder zurückgehalten wird.

•	Für die Energieisolierung darf nur geeignetes Equipment verwendet werden. Das Equipment darf nur zu Isolationszwecken verwendet werden und muss regelmäßig über-prüft, gewartet und schadensfrei gehalten werden.

Elektrische Sicherheit

Bei Arbeiten mit oder in der Nähe von Strom und elektrischen Geräten gelten folgende Mindestvorkehrungen:

•	Der Umfang und die genaue Position der zu erbringenden Arbeiten müssen von einer Kompetenten Person festgelegt werden, um sichere Arbeitsabstände festzulegen.

•	Die erforderlichen isolierten elektrischen Werkzeuge und Geräte müssen bestimmt werden sowie die entsprechende persönliche Schutzausrüstung (PSA).

•	Nur Autorisierte Personen, die eine Elektroinstallation leiten, dürfen eine schriftliche Genehmigung und / oder eine Arbeitsfreigabe erteilen und widerrufen. Die für die Durchfüh-rung der Arbeit verantwortliche Kompetente Person erhält die schriftliche Genehmigung und / oder die elektronische Arbeitsfreigabe und ist für die Rückgabe der schriftlichen Gnehmigung und / oder der elektrischen Arbeitsfreigabe verantwortlich, wenn die Arbeiten abgeschlossen und / oder eingestellt werden.

4.3.4.1	Herstellen von Spannungsfreiheit

Ein elektrisch sicherer Betriebszustand muss durch die folgenden Schritte und in der angegebe-nen Reihenfolge hergestellt werden. Jede Abweichung davon muss von einer Autorisierten Person bewusst begründet, genehmigt und dokumentiert werden.

•	Freischalten oder komplett isolieren – Sicherstellen, dass die betreffenden Anlagen / Geräte sichtbar isoliert sind und die gespeicherte Energie vollständig abgebaut wurde (Span-nungsfreiheit feststellen).

•	Gegen Wiedereinschalten sichern – Sicherstellen, dass LOTO angewandt wird, um das Wiedereinschalten der Anlage zu verhindern.

•	Spannungsfreiheit der Anlage oder des Systems feststellen – Die Überprüfung wird durch ein kalibriertes Prüfgerät durchgeführt, um sicherzustellen, dass die Anlage oder das System ordnungsgemäß isoliert ist.

•	Erden und kurzschließen (wo notwendig) – Verwendung der Stromkreiserdung oder Erdung in der richtigen Methode und Reihenfolge, um die Anschlüsse in einen sicheren Zustand zu bringen.

•	Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder Abschranken (wo notwendig) – Verwendung von z. B. Absperrungen oder Abdeckungen, wie z. B. isolierte Paneele und Einsatz von geeigneter PSA.

Jeder Teil einer Elektroinstallation, der ausgeschaltet, aber nicht gesichert und gekennzeichnet wurde, muss wie eine unter Spannung stehende Installation behandelt werden.

4.3.4.2	Arbeiten an unter Spannung stehenden Anlagen und / oder Systemen

Arbeiten an unter Spannung stehenden Anlagen oder Systemen sind grundsätzlich verboten. Eine Ausnahme ist nur akzeptabel, wenn die autorisierte Person nachweisen kann, dass das Abschalten erhöhte oder zusätzliche Gefahren verursacht oder aufgrund von Anlagenkonzeption oder Betriebsbeschränkungen nicht möglich ist und der verantwortliche Manager diese vor Arbeitsbeginn formell genehmigt.

Wenn Arbeiten unter Spannung durchgeführt werden müssen und es nicht möglich ist, die elektrische Energie zu isolieren, gelten die folgenden Mindestvorkehrungen:

•	Ein sicherer Arbeitsabstand muss identifiziert, definiert und eingehalten werden.

•	Arbeitspraktiken, Verfahren oder Verfahrensanweisungen für das sichere Arbeiten an unter Spannung stehenden Anlagen und / oder Systemen müssen definiert werden.

•	Arbeiten an unter Spannung stehenden Anlagen und / oder Systemen erfordern eine Arbeitsfreigabe,  die auf den Tag und die Uhrzeit beschränkt ist und von einer kompetenten Person, die für die Arbeitstätigkeiten verantwortlich ist sowie durch eine Person, die für die Kontrolle der Anlage und / oder Systeme verantwortlich ist, ausgestellt wird.5

•	Vor der Arbeit muss ein Briefing durchgeführt werden, das jeden Schritt der geplanten Arbeit und Informationen über die Arbeitsfreigabe umfasst.

•	Für die Arbeit an unter Spannung stehenden Anlagen und Systemen darf ausschließlich nur isoliertes Werkzeug und Equipment verwendet werden.

•	Werkzeuge und Equipment, dass für die Arbeit eingesetzt wird, muss vor jedem Einsatz geprüft und im guten Zustand gehalten werden.

•	Zum Schutz vor Störlichtbögen und Stromschlägen müssen geeignete störlichtbogengeprüfte (AR), flammenresistente (FR) und Elektroschockresistente Schutzbekleidung und andere PSA verwendet werden.

4.3.4.3	Arbeiten in der Nähe von unter Spannung stehenden Anlagen und / oder  Systemen

Bei Arbeiten in der Nähe von unter Spannung stehenden Anlagen und / oder Systemen, bei de-nen eine Person unbeabsichtigt ein unter Spannung stehendes Geräteteil berühren könnte, gelten die folgenden Mindestvorkehrungen:

•	Der potenzielle Kontakt mit elektrischen Systemen (z. B. Freileitungen oder Geräten) muss von einer Kompetenten Person identifiziert und der Standort physisch mit geeigneten Mitteln gekennzeichnet werden. Wenn der Kontakt mit diesen Systemen möglich ist, müssen Maßnahmen zur Isolierung und sichtbaren Erdung getroffen oder eine geeignete Schutzvorrichtung am Arbeitsplatz eingerichtet werden.

•	Die Einhaltung der Freigaben muss von einer kompetenten Person durchgeführt werden. Wenn Mitarbeiter in einem begrenzten sicheren Arbeitsabstand6 von unter Spannung stehenden Geräten und / oder Systemen arbeiten, müssen Warnhinweise, Absperrungen und andere Sicherheitsmaßnahmen für den Perimeter als sichtbareren Indikator für Gefahrenzonen verwendet werden.

•	Unter Spannung stehende Bauteile müssen durch geeignete Barrieren abgedeckt, umschlossen oder isoliert werden, die einen direkten oder indirekten Kontakt verhindern.

•	Alle für die Arbeit verwendeten Geräte müssen vor jedem Einsatz überprüft und in gutem Zustand gehalten werden.

•	Eine Kompetente Person muss sicherstellen, dass Mitarbeiter in der Nähe von unter Spannung stehenden Geräten und / oder Systemen über die Gefährdungen und die zu ergreifenden Schutzmaßnahmen informiert werden.

Maschinensicherheit

Fest installierte Maschinen für Produktion oder Fertigung erfordern besondere Schutzmaßnah-men, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Die folgenden Mindestvorkehrungen gelten:

•	Alle Maschinen und ihre jeweiligen Schutzvorrichtungen müssen gemäß den Anweisungen des Herstellers bedient und stets sauber und in einem gepflegten Zustand gehalten werden.

•	Maschinenschutzvorrichtungen oder Not-Aus-Schalter dürfen zu keinem Zeitpunkt entfernt, außer Kraft gesetzt oder gestört werden.

•	Wenn die Schutzeinrichtungen oder Not-Aus-Schalter defekt sind, muss eine Maschine bis zur Reparatur isoliert und außer Betrieb genommen werden. Bei der Durchführung von Re-paraturen oder Wartungen muss LOTO angewendet werden.

•	Niemand darf die Schutzeinhausungen von automatischen Maschinen während ihres Be-triebs betreten

•	Nur Kompetente Personen dürfen Maschinen bedienen.

Arbeiten mit Gefahrstoffen

Der Einsatz von Gefahrstoffen am Arbeitsplatz, auch in kleinen Mengen, kann zu Verletzungen und / oder Krankheiten führen. Bei der Arbeit mit Gefahrstoffen gelten folgende Mindestvorkeh-rungen:

•	Verfahren für die sichere Handhabung, Bewertung, Verwendung, Lagerung und Entsorgung von Gefahrstoffen, einschließlich des Gefahrstoffverzeichnisses, müssen definiert und um-gesetzt werden.

•	Das Sicherheitsdatenblatt (SDB) muss vor dem Kauf und der Verwendung von einer Kompetenten Person bewertet werden, um geeignete Maßnahmen für eine sichere Handhabung zu gewährleisten.

•	Alle Gefahrstoffbehälter müssen entsprechend der örtlichen Gesetzgebung und in der Landessprache entsprechend gekennzeichnet sein.  Eine zusätzliche Kennzeichnung kann er-forderlich sein, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, gefährliche Abfälle und Langzeitlagerung.

•	Das Gefahrstoffregister und die dazugehörigen Sicherheitsdatenblätter müssen dem Notfallverantwortlichen zur Verfügung stehen.

•	Am Arbeitsplatz darf nur die erforderliche Menge eines Gefahrstoffes aufbewahrt werden.

•	Mitarbeiter, die mit Gefahrstoffen arbeiten, müssen auf die Gefährdungen und Risiken aufmerksam gemacht werden, die mit der Verwendung dieser Stoffe, der Nutzung von PSA und der Notfallmaßnahmen verbunden sind.

4.3.6.1	Brennbare Stoffe

Bereiche und Systeme, die brennbare Stoffe enthalten oder enthalten haben, müssen identifiziert und analysiert werden; die Anforderungen des SF Standards „Brandschutz und Explosions-schutz“ (z.B. Kennzeichen „Verbot von Feuer, offenem Licht und Rauchen“ oder Genehmigung von einer autorisierten Person) müssen betrachtet werden

Die Lagerung von entflammbaren und brennbaren Stoffen außerhalb eines dafür vorgesehenen Lagerschranks, Raumes oder Bereiches muss auf eine für die laufenden Arbeiten erforderlichen Menge beschränkt sein.

Hebevorgänge

Bei der Durchführung von Hebevorgängen und der Verwendung von Hebezeug gelten folgende Mindestvorkehrungen:

•	Arbeiten unter schwebenden Lasten oder das Bewegen von schwebenden Lasten über Personen ist verboten. Eine Ausnahme kann nur erfolgen, wenn eine Kompetente Person aufzeigt, da dies aufgrund des Anlagendesigns oder betrieblicher Einschränkungen nicht durchführbar ist und ein alternativer Prozess keine erhöhten oder zusätzlichen Gefahren verursacht und der verantwortliche Manager den Vorgang vor Beginn der Arbeiten formell genehmigt.

•	Arbeitspraktiken, Verfahren oder Anweisungen zur sicheren Arbeitsweise für den sicheren Hebebetrieb müssen definiert werden.

•	Jeder komplexe / kritische Hebevorgang (z. B. das Heben mit mehreren Kränen, das Heben über ein bewohntes Gebäude oder öffentliche Straße; jede Last, die schwerer als 75% der Nennkapazität des Hebezeugs ist) erfordert einen von einer Kompetenten Person und dem zuständigen Manager genehmigten Hebeplan.

•	Es dürfen nur zertifizierte und geprüfte Hebezeuge und Zubehör (Hebegurte, Ketten, Haken usw.) verwendet werden. Alle Hebezeuge und Zubehörteile müssen eindeutig gekennzeichnet und beschriftet sein.

•	Defekte, nicht identifizierbare und / oder nicht gekennzeichnete Hebezeuge oder Zubehörteile müssen sofort entfernt und aus dem Verkehr gezogen werden, um eine unbeabsichtigte Verwendung zu vermeiden.

•	Nur Kompetente Personen dürfen Hebevorgänge ausführen.

4.3.7.1	Krane und Hebezeug

Krane und Hebezeuge dürfen nur gemäß den Angaben des Herstellers aufgestellt, bedient, gewartet und demontiert werden.

Sind Modifikationen erforderlich, dürfen diese nur vom Hersteller oder einer autorisierten Person vorgenommen werden. Jede Änderung an Hebezeugen und / oder Hebevorrichtungen muss vollständig dokumentiert und die geänderten Geräte / Ausrüstung von einer Kompetenten Person auf ihre Tragfähigkeit überprüft werden.

Erdarbeiten

Bei der Durchführung von Erdarbeiten gelten folgende Mindestvorkehrungen:

•	Alle unterirdischen Leitungen (Strom, Gas, Wasser usw.) müssen lokalisiert und geschützt sein.

•	Es müssen sichere Zugangs- und Ausstiegsmöglichkeiten geschaffen werden. Es sind Maßnahmen zur Vermeidung von Aushubeinbrüchen zu ergreifen (z. B. Abstützen, Anschrägen, Trittstufen oder Rampen einbringen), wobei darauf zu achten ist, dass benach-barte Konstruktionen nicht untergraben oder gefährdet werden.

•	Barrieren zur Verhinderung von Abstürzen von Personen und / oder Materialien müssen um alle Erdarbeiten herum installiert werden.

•	Ein geeigneter Rettungs- / Notfallplan muss vorhanden sein und allen an der Aktivität beteiligten Personen mitgeteilt werden. Rettungsübungen müssen regelmäßig durchgeführt werden und mögliche Notfallszenarien abzudecken. Die erforderliche Rettungsausrüstung muss verfügbar sein und Kompetente Personen müssen als Retter benannt werden.

Heißarbeiten

Für die Durchführung von Heißarbeiten gelten folgende Mindestanforderungen:

•	Arbeitspraktiken, Verfahren oder Aussagen über sichere Arbeitsmethoden müssen definiert werden.

•	Für alle Heißarbeiten müssen Brandschutzmaßnahmen berücksichtigt und vorgesehen werden.

Für Heißarbeiten, die nicht in festen Bereichen / Räumen (z. B. Kabinen) durchgeführt werden, muss vor Arbeitsbeginn eine Arbeitsfreigabe für Heißarbeiten eingeholt werden.

4.3.10	 Arbeiten mit Industriefahrzeugen und -maschinen

Beim Betrieb von Industriefahrzeugen und -maschinen gelten die folgenden Mindestvorkehrungen:

- Nur Autorisierte Personen dürfen Industriefahrzeuge und -maschinen bedienen.

Industriefahrzeuge und -maschinen müssen mit optischen oder akustischen Alarmen (z. B. Rückfahrsignalwarnungen, blauen LED-Warnleuchten, Signallichter usw.) für das Manövrieren vor Ort ausgestattet sein. Alle Sicherheitseinrichtungen (Leuchten, Sicherheitsgurte, Hupe, Alarm, Kameras usw.) müssen jederzeit betriebsbereit sein. Sicherheitsgurte müssen angelegt werden (dokumentierte Ausnahmen können gelten).

- Die Geräte müssen gemäß den Angaben in der Herstelleranleitung betrieben und gewartet werden. Defekte Geräte müssen bis zur Reparatur außer Betrieb genommen werden.

- Geräte, die nicht in Gebrauch sind, müssen sich in einem sicheren Zustand befinden und vor unbefugter Bedienung geschützt sein.  Text

Arbeitsschutz bei Baustellen

Der AN befolgt alle gesetzlichen Arbeitsschutzbestimmungen und bemüht sich nach besten Kräften, a) eine Gefährdung von Gesundheit und Sicherheit des von ihm zur Erbringung der Leistungen beschäftigten Personals sowie des dafür beschäftigten Personals seiner direkten und indirekten Subunternehmer („PERSONAL“) auszuschließen sowie b) sicherzustellen, dass Personen, die sich berechtigt im Geltungsbereich aufhalten, einschließlich des PERSONALS, des Personals von Siemens und Besucher, nicht verletzt werden.

Der AN stellt sicher, dass das PERSONAL, bevor es mit der Arbeit im Geltungsbereich beginnt, an einer baustellenspezifischen Sicherheitsschulung teilnimmt und geeignete persönliche Sicherheitsausrüstung erhält. Der AN stellt sicher, dass das PERSONAL bei Ausführung der Leistungen die persönliche Sicherheitsausrüstung trägt und diese sich jederzeit in einwandfreiem Zustand befindet.

SIEMENS behält sich das Recht vor, aus Sicherheits- oder Arbeitsschutzgründen nach eigenem Ermessen und ohne Übernahme einer Haftung jederzeit PERSONAL aus dem Geltungsbereich zu verweisen und/oder die Ausführung der Leistungen auszusetzen.

Der AN benennt eine kompetente Person als Verantwortlichen für Umwelt, Gesundheit und Sicherheit (“EHS-VERANTWORTLICHER DES ANS”) und stellt sicher, dass dieser an den von Zeit zu Zeit durch SIEMENS organisierten Sicherheitsgesprächen teilnimmt.

Der AN überprüft die Einhaltung der gesetzlichen und vertraglichen Arbeitsschutzbestimmungen durch regelmäßige Sicherheitsbegehungen im Geltungsbereich. Der AUFTRAGNEHMER ermöglicht SIEMENS durch rechtzeitige Information die Teilnahme an den Sicherheitsbegehungen. Stellt der AN die Nichteinhaltung von Arbeitsschutzbestimmungen fest, sorgt er unverzüglich für erneute Einhaltung und informiert SIEMENS über die Feststellungen und den Stand der Abhilfemaßnahmen.

Auf Anfrage gewährt der AN SIEMENS Zugang zu sämtlichen arbeitsschutzbezogenen Dokumenten im Zusammenhang mit der Ausführung der Leistungen.

Soweit SIEMENS einen Plan zum Arbeitsschutz im Geltungsbereich („EHS-PLAN“) erstellt, übermittelt SIEMENS dem AN eine Kopie davon. Der AN bestätigt den Erhalt des EHS-PLANS schriftlich und befolgt die dort festgelegten Regelungen. Dies gilt auch für mögliche Aktualisierungen des EHS-PLANS durch SIEMENS. Der AN stellt darüber hinaus sicher, dass sich auch seine zur Erbringung der Leistungen eingesetzten direkten und indirekten Subunternehmer zur Einhaltung des EHS-PLANS und dessen Aktualisierungen verpflichten.

Ungeachtet anderer Rechte, die SIEMENS gegebenenfalls zustehen, ist SIEMENS berechtigt, ohne Übernahme einer Haftung von diesem Vertrag zurückzutreten, wenn der AN gesetzliche oder vertragliche Arbeitsschutzbestimmungen, einschließlich der Bestimmungen dieses Artikels und des EHS-PLANS, wesentlich oder wiederholt verletzt und diese Verletzung nicht innerhalb einer von SIEMENS gesetzten angemessenen Frist beseitigt

Sonstige Hinweise

Jugendliche, Lehrlinge und andere Personen, die eines besonderen Schutzes bedürfen, dürfen nur entsprechend der Regelungen in den einschlägigen Gesetzen beschäftigt werden.

Vorhandene betriebsärztliche Dienststellen sowie Erste-Hilfe-Kästen stehen im Notfall zur Verfügung.

Arbeitssicherheitstechnische Details werden bei Bedarf im Formular AS-A110, SGU - Auflagen für Fremdfirmen geregelt.

Die Siemens AG Österreich behält sich vor, die Einhaltung der Ihnen übermittelten Vorschriften zu überprüfen.

Subunternehmen

Dieses SGU - Merkblatt für Angehörige von Fremdfirmen gilt im vollen Umfang auch für Subunternehmer des Auftragnehmers und deren Beschäftigten.

Bei der Beschäftigung von Subfirmen ist der Auftragnehmer verpflichtet, dieses Arbeitsschutzmerkblatt nachweislich dem Subunternehmen zur Kenntnis zu bringen.

Die Verantwortlichen des Subunternehmers sind dem Auftraggeber schriftlich vor Arbeitsaufnahme zu melden.

EHS-Ereigniserfassung und -Berichterstattung

- Folgende Ereignisse sind dem zuständigen sicherheitstechnischen Dienst, der Bauleitung   bzw. dem Siemens Ansprechpartner unverzüglich nachweislich zur Kenntnis zu bringen.

Todesfall

Eine Person, die bei einem Arbeitsunfall oder Wegeunfall tödlich verletzt wurde, oder eine Person, die bei einem nicht arbeitsbedingten Unfall tödlich verletzt wurde, wenn ein Zusammenhang zwischen Siemens und dem Ereignis besteht oder wenn externe Behörden beteiligt sind.

Unfall mit Arbeitszeitausfall (LTC)

Eine Person, die bei einem Arbeitsunfall oder Wegeunfall verletzt wurde:

• mit einem oder mehreren Tagen Abwesenheit von der Arbeit, ausgenommen des Unfalltages.

• unabhängig davon, ob die Abwesenheit ein geplanter Arbeitstag für den Verletzten ist oder nicht.

• basierend auf einem ärztlichen Attest / einer Bescheinigung eines Arztes oder von einem anderen zugelassenen Mediziner.

Nicht beinhaltet: Todesfälle sowie andere Formen der Abwesenheit z.B. Unfälle im Home Office oder Berufskrankheiten

Kein Personenschaden / Schaden (aber hohes Potential für schwere Verletzungen oder hohe Sachschäden)
Unsichere Situation / Beinahe-Unfall (Near Miss), die / der unter leicht unterschiedlichen Umständen mit hohem Potenzial zu einer schweren Körperverletzung, Todesfall oder hohem Sach- und Umweltschaden geführt hätte.

Zusätzliche projektspezifische Anforderungen (z.B. aus EHS Plan)

Bei einem Vorfall, der zu

- a) dem Tod eines Mitglieds des Personals,
b) Unfall mit Arbeitszeitausfall (LTC)
c) Unsichere Situation / Beinahe-Unfall (Near Miss) mit hohem Potenzial 

informiert der AN SIEMENS sofort und

- 1) führt unverzüglich eine Ursachenanalyse des Vorfalls durch, 
2) legt angemessene Maßnahmen zur zukünftigen Verhinderung vergleichbarer Vorfälle fest, 
3) bestimmt einen Zeitrahmen für die Durchführung dieser Maßnahmen und 
4) übermittelt SIEMENS einen schriftlichen, hinreichend detaillierten Bericht über die Ursachen des Vorfalls, die festgelegten Maßnahmen und den Zeitrahmen für deren Durchführung. 

Der AUFTRAGNEHMER unterstützt eventuelle zusätzliche von SIEMENS durchgeführte Untersuchungen.

Abteilung:

Ansprechpartner:

Adresse:

Die in diesem Merkblatt (AS-A111 – SGU – Merkblatt für Angehörige von Fremdfirmen) angeführten Punkte werden zur Kenntnis genommen.

Auftragnehmer

Firma:

Adresse:

Ansprechpartner:

Auftragsnummer:

..................................................................................................

(Datum / Firmenstempfel / Unterschrift des Auftragnehmers)

Anmerkung:

- Änderungsdienst

Achtung : jede Änderung muss bei Aktualisierung im Intranet auch an SCM gemeldet werden !!!

|  | Versionshistorie |
| --- | --- |
| Ausgabe | Ersteller | Prüfer | Änderungsgrund |
| Nov 2013 | Bogenreiter |  | Anpassung Abteilung und Hinweis auf Verständigung von SCM bei Änderungen eingebaut |
| Dez 2014 | Bogenreiter |  | Anpassung an EHS Standard „Arbeiten unter gefährlichen Bedingungen“ |
| Jän 2015 | Bogenreiter |  | Anpassung an Einkaufsbedingungen der SAGÖ für Bauleistungen im Kapitel 1 und Kapitel 5 (neu) |
| Mai 2015 | Bogenreiter |  | Korrektur Änderungsmodus |
| Nov 2019 | Bogenreiter | Lucia | Anpassung an EHS Standard „Arbeiten unter gefährlichen Bedingungen“ entfernt und dafür den Safety Standard „Kontrolle der Risiken für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz“ aufgenommen Das entspricht dem Austausch des Kapitels 4 |
| Jul 2020 | Kanits | Huber | Neue Layout |
| Jan 2022 | Kostadinova |  | Anpassung Textfelder |